无线局域网络提升项目采购内容及要求清单

| 序号 | 询价货物（服务）名称 | 特征/型号/要求 | 单位 | 数量 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理64个RAP或128个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费)。 | 台 | 1 | 华为、锐捷、中兴、思科（CISCO） |
| 2 | 核心交换 | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 华为、锐捷、中兴、思科（CISCO） |
| 3 | POE交换 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 | 华为、锐捷、中兴、思科（CISCO） |
| 4 | 吸顶AP | 1167M双频千兆吸顶AP，1000Mbps网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持PoE供电和本地供电。 | 台 | 5 | 华为、锐捷、中兴、思科（CISCO） |
| 5 | 吸顶AP | 1300M双频吸顶AP，2个百兆网口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/n/ac/wave1/wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理，支持POE供电和本地供电。 | 台 | 23 | 华为、锐捷、中兴、思科（CISCO） |
| 6 | 网线 | 千兆、六类 | 箱 | 15 |  |
| 7 | 水晶头 | 超七类 | 盒 | 5 |  |
| 8 | 机柜 | 800*2000*600，材质厚度不低于1.5mm | 台 | 1 |  |
| 备注：1.按照项目任务要求完成设备安装调试工作；2.提供两年质量保证。 |